## Slide 1
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Тема Сварка титана и сплавов титана
Технология производства сварочных
работ

## Slide 2
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Титановый памятник
Гагарину
на Ленинском проспекте
в Москве

## Slide 3
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Температура плавления 1660 0С
Титан — легкий серебристо-белый металл.
Имеет высокую вязкость, при механической обработке
склонен к налипанию на режущий инструмент, и поэтому
требуется нанесение специальных покрытий на инструмент,
различных смазок.
При обычной температуре покрывается защитной
пассивирующей плёнкой оксида TiO2, благодаря
этому коррозионностоек в большинстве сред
(кроме щелочной).
Титановая пыль имеет свойство взрываться.
Температура вспышки 400 °C.
Титановая стружка пожароопасна.

## Slide 4
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Титан и его сплавы
Удивительные свойства

## Slide 5
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 6
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Применение титана
Основная часть титана расходуется на нужды авиационной и ракетной
техникии и морского судостроения. Титан (ферротитан) используют в качестве
лигирующей добавки к качественным сталям и как раскислитель.
Технический титан идет на изготовление емкостей,
химических реакторов, трубопроводов, арматуры,
насосов, клапанов и других изделий, работающих в агрессивных средах.
Из компактного титана изготавливают сетки
и другие детали элетктровакуумных приборов,
работающих при высоких температурах.

## Slide 7
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 8
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Технология сварки титановых сплавов Из-за высокой химической активности титановые сплавы удается сваривать
дуговой сваркой в инертных газах неплавящимся и плавящимся электродом,
дуговой сваркой под флюсом, электронным лучом,
электрошлаковой и контактной сваркой.
Расплавленный титан жидкотекуч, шов хорошо формируется при всех способах сварки. Основная трудность сварки титана - это необходимость надежной защиты металла,
нагреваемого выше температуры 400 0С, от воздуха. Дуговую сварку ведут в среде аргона и в его смесях с гелием.
Сварку с местной защитой производят, подавая газ через сопло горелки,
иногда с насадками, увеличивающими зону защиты. С обратной стороны
стыка деталей устанавливают медные подкладные планки с канавкой, по длине которой равномерно подают аргон.
При сложной конструкции деталей, когда осуществить местную защиту трудно, сварку ведут с общей защитой в камерах с контролируемой атмосферой. Это могут быть камеры-насадки для защиты части свариваемого узла, жесткие камеры из металла или мягкие из ткани со смотровыми окнами и встроенными рукавицами
для рук сварщика. В камеры помещают детали, сварочную оснастку и горелку.

## Slide 9
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Сварные швы при сварке титана

## Slide 10
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 11
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 12
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 13
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 14
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 15
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Микроимпульсный сварочный аппарат: точечная сварка любых сплавов, включая титан, в защитной среде аргона.
Микроимпульсный сварочный аппарат - МОЛНИЯ 2.2

## Slide 16
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Работа с титаном автомобильные диски

## Slide 17
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 18
Омский техникум строительства и лесного хозяйства

## Slide 19
Омский техникум строительства и лесного хозяйства
Файл презентации и другие материалы
по сварке можно скачать с сайта
http://bnbars.moy.su